## Slide 1: Introduction à la cryptologie Stage de seconde
Simon Landry
Lundi 17 juin 2024

## Slide 2: Agenda
1
La cryptologie, c’est quoi ?
2
Chiffrement, hachage et signature
3
Attaques sur systèmes embarqués
4
Contremesures
5
Organisation des équipes d’attaques et sécurité chez ST

## Slide 3: La cryptologie, c’est quoi ?

## Slide 4: La cryptologie, c’est quoi ?
+
Kruptos = secret
Logos = discours
cryptologie
Science du secret
Deux branches
Cryptographie
Cacher un message
Cryptanalyse
Retrouver un message secret

## Slide 5: Histoire de la cryptologie
- 4000
Tombe égyptienne
Hiéroglyphes

## Slide 6: Histoire de la cryptologie
- 58
Chiffre de César
Chiffrement par substitution
- 4000
Tombe égyptienne
Hiéroglyphes

## Slide 7: Cryptographie : chiffrement de César
A | B | C | D | E | F | G
D | E | F | G | H | I | J
Décalage de 3 positions
S | E | C | U | R | I | T | E
V | H | F | X | U | L | W | H
Exemple
Clé secrète

## Slide 8: Histoire de la cryptologie
1412
- 58
- 4000
Tombe égyptienne
Hiéroglyphes
Chiffre de César
Chiffrement par substitution
1ère cryptanalyse
Calcul de fréquence des lettres d’un message chiffré

## Slide 9: Cryptanalyse : analyse fréquentielle
Segelazew aop qj lnkfap z ajyuyhklazea cnwpqepa aynepa ykklanwperaiajp
Wikipédia est un projet d'encyclopédie gratuite écrite coopérativement
Dans la langue française, la lettre E apparaît beaucoup plus de fois que les autres lettres
On calcule l’occurrence des lettres du texte chiffré et on compare avec celle des lettres de la langue française. Ici la lettre A apparaît le plus donc c’est un E en français, etc…
Notes: Dans la langue française, le E apparait bcp plus de fois que les autres lettres

## Slide 10: Histoire de la cryptologie
1990
1942
1412
- 58
- 4000
Tombe égyptienne
Hiéroglyphes
Chiffre de César
Chiffrement par substitution
1ère cryptanalyse
Calcul de fréquence des lettres d’un message chiffré
Alan Turing
Cryptanalyse de la machine Enigma pendant la 2nde guerre Mondiale
Marché des cartes à puce

## Slide 11: Les cartes à puce dans notre quotidien
Système électronique et informatique permettant d’identifier les personnes de façon unique
Enfoui dans des objets usuels  système embarqué
Données « chiffrées » pour se protéger des attaques
Télécommunications (carte à puce SIM)
Médical (carte à puce vitale)
Transactions (carte bancaire)
Transports (avions, automobiles)
Électroménagers (télévisions, micro-ondes)
 Quelles propriétés de sécurité ?

## Slide 12: Propriétés de sécurité en cryptologie
Le message secret n’est pas accessible aux tiers
Confidentialité
Le message secret n’est pas modifié
Intégrité
Garantit l’origine du message envoyé
Authentification
=
Fonctions de hachage
Signature numérique
Chiffrement

## Slide 13: Chiffrement, hachage et signature

## Slide 14: 1/ Chiffrement symétrique
Mission n°1 :
cacherlabombe
Confidentialité : le message est non lisible par un tiers
Notes: Informateur/expéditeur : Franky
Espion/destinataire : Twilight
Méchant/attaquant : Yuri

## Slide 15: 1/ Chiffrement symétrique
Mission n°1 : xè&é”;:!-|kl°
Clé secrète
Algorithme de chiffrement
Cryptanalyse
Clé secrète
cacherlabombe
Exemples : AES, DES, …
Algorithme de déchiffrement
Confidentialité : le message est non lisible par un tiers
Sécurité : impossible de retrouver le message à partir du message chiffré sans la clé secrète
Notes: Informateur/expéditeur : Franky
Espion/destinataire : Twilight
Méchant/attaquant : Yuri

## Slide 16: Avantages & inconvénients du chiffrement symétrique
Avantages
  Permet d’utiliser des clés secrètes de petites tailles (moins de 256 bits)
  Processus de chiffrement rapide
Inconvénients
  Risque qu’une tierce personne intercepte la clé secrète durant la communication
  Risque d’échange non-sécurisé de clé entre l’expéditeur du message et le destinataire
    Problème de la distribution de clé
Solution : créer une deuxième clé pour déchiffrer avec la cryptographie asymétrique
Notes: On a besoin d’avoir un canal sûr pour échanger la clé secrète

## Slide 17: 2/ Chiffrement asymétrique
Mission n°1 : xè&é”;:!-|kl°
Clé publique
Algorithme de chiffrement
Cryptanalyse
Clé secrète
cacherlabombe
Algorithme de déchiffrement
Exemples : RSA, ElGamal, …
Sécurité : impossible de retrouver le message à partir du message chiffré en connaissant la clé publique mais pas la clé secrète
Notes: Informateur/expéditeur : Franky
Espion/destinataire : Twilight
Méchant/attaquant : Yuri

## Slide 18: Avantages & inconvénients du chiffrement asymétrique
Avantages
  Permet de contourner le problème de la distribution de clé
Inconvénients
  Processus de chiffrement plus lent (clé de 1024 ou 2048 bits)
   chiffrement hybride possible : une clé secrète est envoyé par chiffrement asymétrique. Une fois connue des 2 parties, elle permet de chiffrer symmétriquement les échanges.

## Slide 19: 3/ Fonction de hachage – Secure Hash Algorithm (SHA)
Garantit l’intégrité : le message n’a pas été modifié
Associe à un message une empreinte unique verifiable par tous
message
empreinte
Hachage sans clé
Sauvegarde ou synchronization de photos sur le cloud (drive, dropbox,…)
Hachage avec clé
Reconnaissance du mot de passe lors de la connexion à un service
SHA-2
SHA-3

## Slide 20: 4/ Signature numérique
Garantit l’authenticité : s’assure de l’identité de l’auteur du message
Clé secrète
Clé publique
Génère la signature
Vérifie la signature
Garantit l’émetteur d’un e-mail
S’assurer qu’une information provient d’une source sûre
Notes: La clé secrète connue que de l’expéditeur, clé publique connue de tous. Signature générée par la clé secrète et clé publique utilisée pour verifier cette signature.

## Slide 21: Attaques sur systèmes embarqués

## Slide 22: Attaques sur systèmes embarqués
Les systèmes embarqués sont exposés aux attaquants dans un environnement hostile :
  Accès illimité au composant
  Pas de contrainte de temps
L’attaquant peut attaquer l’implémentation des algorithmes cryptographiques directement
  Besoin de sécuriser l’implémentation, pas seulement les algorithmes
  L’attaquant exploite les vulnérabilités de l’implémentation
On parle d’attaques physiques sur le composant
cryptanalyse qui attaque les mathématiques de l’algorithme

## Slide 23: Les types d’attaques physiques
Fault Analysis Attacks
Attaques par fautes
L’attaquant perturbe le composant. Il peut injecter une faute au laser et exploiter le résultat “fauté” en le comparant avec le résultat non-fauté pour rerouver la clé secrète.
Side-Chanel Analysis (SCA) attacks
Attaques par canaux auxiliaires cachés
L’attaquant mesure des grandeurs physiques (consommation de courant électriques, fréquence électro-magnétique, fréquence accoustique, temps,…) qui “fuitent” pendant l’éxecution des calculs sur le composant. Il analyse ensuite statistiquement les données pour retrouver la clé secrète impliquée dans les calculs.
Attaques passives
Simple Power Analysis (SPA)
Differential Power Analysis (DPA)
Correlation Power Analysis (CPA)
Attaques actives
Differential Fault Analysis (DFA) Collision Fault Analysis (CFA)
injection, temperature, decapsulation, …
Notes: On créé une perturbation dans le circuit électronique et on observe le résultat

## Slide 24: Exemple de résultats d’analyses d’attaque simple/différentielle par analyse de consommation de courant électrique
Simple Power Analysis - Implémentation de l’AES-128
Differential Power Analysis – Trace pour un bon octet de clé de l’AES-128

## Slide 25: Contremesures

## Slide 26
Attaques physiques
Actives
Déclencher une alarme detection température
Cacher une partie du composant
Passives
Masquage des données, partage des données
Opérations fausses, mélange d’opérations
Contremesures
Notes: But : casser la dépendance qui existe entre les fuites mesurées et la clé secrète
But : détecter une intrusion et prévenir l’utilisateur, cacher la clé secrète

## Slide 27: Organisation des équipes en attaques et sécurité chez ST

## Slide 28: Organisation
Architects
Designers
Verif
CSLab
IPDOS + python model with toggles
IPDOS + pedagodic python model (reference)
Traces
cdg / toylib
Design spec
+ RTL
Verification plan (due to EAL6)
Compliance between RTL and IPDOS/python
Define the test plan
Check the security with validation plan
IPDOS + Python model
Define the objectives of security
Design specifications + RTL
Flow CDG / TOYLIB
Silicium measurements
Software
FPGA verification
Reference implementation for the customer (Thales)
Crypto library (Neslib)
User reference manual

## Slide 29: Présentation du stage
Simon Landry

## Slide 30: Sujet de stage
Bienvenue dans ce nouveau stage orienté cryptologie au sein de l'équipe d'architecture sécurité de l'entreprise STMicroelectronics
Chiffrement de César
Eihqyhqhq ydqfh fhqwur vhqwhqph gh vrxufh guxqjolhu gxh vrxufh gduwqjolhu gh frqwhqwlrq vhuylfh gh wuhvwhqfh vwuhqjwkxpohv
= 3
Analyse fréquentielle
Introduction à la cryptographie
Etude de la résistance d’un algorithme de chiffrement symétrique contre la cryptanalyse

## Slide 31: Organisation du stage
Durée | Contenu | Compétences/connaissances acquises
2 jours De lundi matin à mardi après-midi | Présentation cryptologie dans les puces Présentation du stage Papier crayon : chiffrement de César Lire cours python sur Github + tuto Implémenter en python le chiffrement de César et le tester | Comprendre l’environnement de travail – la sécurité dans le monde industriel Notions de cryptologie Bases en python Réflexion algorithmique Mathématiques
2 jours De mercredi matin à jeudi après-midi | Réfléchir à une ou des contre-mesures contre l’attaque par analyse fréquentielle (papier/crayon) Coder et tester sa/ses contre-mesures Bonus: réfléchir à une nouvelle attaque | Réflexion sur un sujet en cryptographie Autonomie
½ jour Vendredi matin | Conclusion – présentation de leurs résultats | Restitution des connaissances

## Slide 32: Travaux pratiques

## Slide 33: Entraînement – chiffrement de César
Chiffrer le message « TESTONS CE PROGRAMME POUR VOIR S’IL FONCTIONNE BIEN », avec la clé secrète 19
Déchiffrer le message « WDZI ZIOZIYP GZ KMJA V ZXMDO ZI AMVIXVDN » qui a été chiffré avec la clé de chiffrement 21.

## Slide 34: Entraînement – analyse fréquentielle
HX LKFL CSSXX CK AK AFBXTC CEXA TXL CTFXL ZK APDDXRX AX TXSASXZF TCMFB A’XMCFM LKGXS !
Compter le nombre de fois où chaque lettre apparaît dans le texte à déchiffrer
Classer ces lettres selon leur fréquence d’apparition dans ce texte
Comparer avec les fréquences l’apparition des lettres dans un texte de la langue.
Aide – fréquence d’apparition des lettres dans un texte français
Ordre final :

## Slide 35: Annexes - algorithmes AES & RSA - histoire des fonctions de hachages (SHA)

## Slide 36: Advanced Encryption Standard (AES)
National Institut Standard Technologies (NIST) : concours en 1997 pour remplacer l’algorithme DES devenu obsolète
Spécifications de l’algorithme publiques en 2000
Message clair de 128 bits et clé secrète de 128,192 ou 256 bits
Chiffrement symétrique par blocs (état) de 16 octets (16x8 = 128 bits)
Système itératif de 10,12 ou 14 tours () avec une clé de tour
Permutations de fonctions linéaires (ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey) et non-linéaire (SubBytes)
Plus d’informations
  Section 2.1.3 : https://theses.hal.science/tel-03549775
  YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=pSCoquEJsIo

## Slide 37: AES - AddRoundKey
État
Clé ou

## Slide 38: AES - SubBytes
boîte-S
confusion
Notes: Confusion : volonté de rendre la relation entre la clé de chiffrement et le texte chiffré la plus complexe possible diffusion : redondance statistique dans un texte en clair est dissipée dans les statistiques du texte chiffré

## Slide 39: AES - ShiftRows
diffusion
Notes: Confusion : volonté de rendre la relation entre la clé de chiffrement et le texte chiffré la plus complexe possible diffusion : redondance statistique dans un texte en clair est dissipée dans les statistiques du texte chiffré

## Slide 40: AES - MixColumns
diffusion
Notes: Confusion : volonté de rendre la relation entre la clé de chiffrement et le texte chiffré la plus complexe possible diffusion : redondance statistique dans un texte en clair est dissipée dans les statistiques du texte chiffré

## Slide 41: Chiffrement RSA – (1983) Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman
Alice | Bob
nombres premiers distincts | 
Choisir premier avec et | 
Calculer et C’est à dire | 
Clé publique Clé secrète | Reçoit la clé publique
Reçoit | Message premier avec Chiffrement
Déchiffrement | 
Alice | Bob
car ) = 1 
Notes: Transactions bancaires, RSA repose sur la difficulté de factoriser un nombre premier (donc de retrouver p et q)
Si on a p et q on peut calculer \phi(n) qui permet de calculer la clé secrète d

## Slide 42: Chiffrement RSA – (1983) Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman
Alice | Bob
nombres premiers distincts | 
Choisir premier avec et | 
Calculer et C’est à dire | 
Clé publique Clé secrète | Reçoit la clé publique
Reçoit | Message premier avec Chiffrement
Déchiffrement | 
Alice | Bob
car ) = 1 
Notes: Transactions bancaires, RSA repose sur la difficulté de factoriser un nombre premier (donc de retrouver p et q)
Si on a p et q on peut calculer \phi(n) qui permet de calculer la clé secrète d

## Slide 43: Chiffrement RSA – (1983) Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman
Alice | Bob
nombres premiers distincts | 
Choisir premier avec et | 
Calculer et C’est à dire | 
Clé publique Clé secrète | Reçoit la clé publique
Reçoit | Message premier avec Chiffrement
Déchiffrement | 
Alice | Bob
car ) = 1 
Notes: Transactions bancaires, RSA repose sur la difficulté de factoriser un nombre premier (donc de retrouver p et q)
Si on a p et q on peut calculer \phi(n) qui permet de calculer la clé secrète d

## Slide 44: History of SHAs
SHA-2
NIST same model than SHA-0 & SHA-1
SHA-2 functions specified in FIPS 180-4 (2012)
Digest of 224, 256, 384, 512 bits
No collision found
Keccak Team
Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters, Gilles Van Assche
Winner of the competition: Keccak algorithm
We’ll see
SHA-1
NSA
Digest of 160 bit
Collisions found
NIST competition
Look for a new Secure Hash Algorithm as an alternative to SHA-2, based on another structure
SHA-3
NIST defines a new hashing standard additional to SHA-2
SHA-3 is an instance of Keccak
Future
2015
2012
2006
2001
1995
SHA-0
NSA
Digest of 160 bits
Collisions found
1993
disqualified
Notes: Le SHA-1 est le successeur du SHA-0 qui a été rapidement mis de côté pour des raisons de sécurité insuffisante. Le SHA-0 était légitimement soupçonné de contenir des failles qui permettraient d'aboutir rapidement à des collisions. LE SHA2 est basé sur la même structure (Merkle-Damgård) que le SHA0 et le SHA1.
Le NIST (agence qui définit les standards) a lancé une compétition pour trouver un nouveau algorithme de hachage, basé sur une autre structure cryptographique que les précédents. L’algorithme appelé KECCAK a gagné en 2012. Il est basé sur une structure éponge avec des permutations. En 2015 le NIST a seulement changé la règle de padding de KECCAK pour créer le nouveau SHA3. (si question: En conséquence, KECCAK et SHA3 ne produisent pas le même condensat/digest.)

## Slide 45: Solutions travaux pratiques

## Slide 46: Solution – chiffrement de César
Chiffrer le message « TESTONS CE PROGRAMME POUR VOIR S’IL FONCTIONNE BIEN », avec la clé secrète 19
  Solution : MXLMHGL VX IKHZKTFFX IHNK OHBK L’BE YHGVMBHGGX UBXG
Déchiffrer le message « WDZI ZIOZIYP GZ KMJA V ZXMDO ZI AMVIXVDN » qui a été chiffré avec la clé de chiffrement 21.
  Solution : BIEN ENTENDU LE PROF A ECRIT EN FRANCAIS

## Slide 47: Solution – analyse fréquentielle
E A I S T N R U L O D M P C V Q G B F J H Z X Y K W (langue française)
X C F L M B S K D P Z T G A E O R W Q H Y J U I N V (correspondance par occurrences)
HX LKFL CSSXX CK AK AFBXTC CEXA TXL CTFXL ZK APDDXRX AX TXSASXZF TCMFB A’XMCFM LKGXS (message chiffré)
JE SUIS ALLEE AU CINEMA AVEC MES AMIES DU COLLEGE CE MERCREDI MATIN C’ETAIT SUPER (message déchiffré)